## Slide 1
微听双麦降噪
TinyHear Dual-Mic Denoising
面向助听器 / 耳戴设备上行链路的端侧 AI 降噪原型
输入输出
双麦输入
单通道增强语音输出
实时约束
16 kHz
256 FFT / 64 hop
4 ms 帧移
当前主线
137,984 参数
Tiny DeepFilter + MWF teacher
推荐版本：teacher_deepfilter_conservative_on_wind_eval

## Slide 2
1. 项目背景：为什么做双麦端侧降噪
TinyHear
02
应用场景
助听器、耳戴设备、上行通话
用户直接感知：语音是否清楚、底噪是否刺耳
核心噪声
环境噪声
风噪 / 气流呼呼声
麦克风自噪声和摩擦噪声
端侧约束
低延迟
小模型
低功耗
可定点化
阶段目标
在 100K-150K 参数级别内，验证双麦空间信息 + 小模型是否能形成实时可展示的语音增强闭环。

## Slide 3
2. 技术判断：近距双麦不能只看幅度
TinyHear
03
为什么不是单麦降噪
双麦有空间信息，可以利用目标语音和噪声方向/相干性的差异
单麦模型容易把风噪残留成低频呼呼声
为什么重点用 IPD / coherence
助听器/耳戴设备麦克风距离近，ILD 幅度差通常不明显
相位差、相干性和局部空间统计更稳定
当前路线：保留双麦空间前端，同时用轻量神经网络做细化增强

## Slide 4
3. 当前系统整体流程
TinyHear
04
双麦输入
>
STFT
>
IPD/相干性
>
MWF 前端
>
Tiny DeepFilter
>
iSTFT
>
网页试听
推理链路
输入双通道 mixture wav
计算双麦空间特征和参考通道
小模型逐帧输出 gain 与 deep-filter 系数
实时 overlap-add 得到增强语音
评估链路
固定风噪 eval 和 DEMAND eval
输出 SI-SDR、RMS、failure analysis
网页直接听 Noisy / Realtime / Clean

## Slide 5
4. 当前推荐模型结构
TinyHear
05
模块 | 设计
前端 | coherence-weighted MWF spatial frontend
主干网络 | TinyDeepFilterTCN，channels=96，blocks=8
输出 | band gain + low-frequency complex deep-filter coef
时频配置 | 16 kHz，256 FFT，64 samples hop
模型规模 | 137,984 参数
band gain 的作用
做整体谱幅度抑制，稳定、轻量，便于端侧实现。
DeepFilter 的作用
低频多帧复数滤波，针对相位和风噪残留问题。

## Slide 6
5. 数据集建设：从通用噪声到风噪
TinyHear
06
阶段 | Clean speech | Noise | 作用
Baseline | 合成语音 | 合成噪声 | 快速打通训练/推理
小规模验证 | YESNO | DEMAND | sanity check
主基线 | CMU ARCTIC | DEMAND | 环境噪声基线
当前主线 | CMU ARCTIC | DEMAND + Zenodo Wind | 风噪重点优化
训练目录
data/arctic_wind_demand_flat/
固定评估集
data/arctic_wind_eval/val；data/arctic_demand_eval/val

## Slide 7
6. 版本迭代总览
TinyHear
07
Baseline
band-mask TCN 能降噪但底噪大
Spatial
IPD / coherence 利用双麦信息
DeepFilter
多帧复数滤波 缓解相位问题
Postfilter
dehiss / gate 只能局部改善
Wind data
加入真实风噪 听感改善
MWF teacher
当前推荐主线 风噪更稳
迭代结论
反复实验后，单靠后处理或换一个小模型不能根治呼呼声；更有效的方向是“更强双麦前端 + DeepFilter + MWF teacher 蒸馏”。

## Slide 8
7. 为什么引入 MWF Teacher
TinyHear
08
Oracle local MWF
+8.82 dB
Wind eval 上限验证
teacher 是什么
训练阶段用 clean/noisy 构造的强滤波器
用于告诉小模型更合理的滤波方向
为什么不能部署
真实推理没有 clean 信息
最终部署仍是 137,984 参数小模型
当前采用保守蒸馏
target = 0.25 * oracle_mwf_teacher + 0.75 * clean_mic0

## Slide 9
8. 训练目标与 Loss 设计
TinyHear
09
重建质量
waveform L1
SI-SDR loss
multi-resolution / log STFT magnitude
残留噪声控制
residual noise loss
silence floor loss
低能量区域底噪约束
稳定性
coef energy regularization
保守 teacher blend
避免过度滤波
设计原则：不能只优化 MSE 或单一 SI-SDR，因为听感中的风噪、气流声和人声变小往往不是一个指标能完整反映。

## Slide 10
9. 当前客观结果
TinyHear
10
Wind noisy
5.39
SI-SDR dB
Wind enhanced
10.19
SI-SDR dB
Wind gain
+4.80
SI-SDR improvement
RMS ratio
0.764
输出响度保持
评估集 | Noisy | Enhanced | Improvement
Zenodo wind eval | 5.39 dB | 10.19 dB | +4.80 dB
Original DEMAND eval | 4.33 dB | 10.96 dB | +6.63 dB

## Slide 11
10. 关键版本对比
TinyHear
11
版本 | Wind eval | DEMAND eval | 结论
wind fine-tune | +4.35 dB | +7.06 dB | 通用噪声更稳，风噪仍有残留
aggressive teacher | +3.74 dB | +5.21 dB | teacher 太强，小模型学不稳
conservative teacher | +4.80 dB | +6.63 dB | 当前推荐，风噪更优
选择当前版本的原因
它不是所有指标都最高，而是在风噪听感、人声保持和模型稳定性之间更均衡。

## Slide 12
11. 失败样本分析
TinyHear
12
Failure mode | Wind eval 数量
ok | 117
low_freq_wind | 35
regression | 7
residual_noise | 1
诊断结论
当前主要问题不是完全没有降噪能力，而是低频风噪/气流残留。
后续方向
围绕 low_freq_wind 失败样本做定向 loss 和真实数据补充。

## Slide 13
12. 网页 Demo 展示方式
TinyHear
13
网页入口
http://127.0.0.1:38180/runs/audio_demo/index.html
第一步
播放 Noisy
让听众先听到原始风噪和底噪问题
第二步
播放 Realtime
选择 teacher_deepfilter_conservative_on_wind_eval
第三步
播放 Clean
说明当前差距主要在低频呼呼声残留

## Slide 14
13. 已完成工程闭环
TinyHear
14
训练
数据准备
动态双麦混音
多版本模型训练
teacher 蒸馏
评估
SI-SDR metrics
实时增强脚本
failure analysis
固定样本对比
展示/部署
网页试听 demo
GitHub 文档
早期 INT8 导出
C reference 链路
目前项目已经不是单个模型实验，而是包含数据、训练、评估、试听和工程化验证的完整原型系统。

## Slide 15
14. 当前不足
TinyHear
15
听感差距
相比 clean，部分样本仍有低频风噪和气流呼呼声。
数据差距
公开数据集合成与真实助听器佩戴、真实风噪仍有 domain gap。
指标差距
SI-SDR 与主观听感不完全一致，需要固定听感评估集。
部署差距
当前推荐 DeepFilter 版本还需要完成 INT8/C reference 对齐。

## Slide 16
15. 下一步计划
TinyHear
16
1. 低频风噪定向优化：固定 low_freq_wind 失败样本，增加低频 residual wind loss。
2. 语音保持约束：speech-active RMS / speech-band loss，避免继续压噪时人声变小。
3. 补充真实双麦数据：佩戴位置、走动风噪、摩擦噪声、麦克风自噪声和房间混响。
4. 端侧部署闭环：TinyDeepFilterTCN 的 INT8 导出、fixed-scale Python reference、C reference 对齐和 benchmark。
5. 展示完善：固定 demo 样本和版本对比，主观听感 + 客观指标同时汇报。

## Slide 17
阶段性结论
项目已经验证：强双麦前端 / MWF teacher 是有效方向
当前推荐版本在风噪 eval 上达到 +4.80 dB SI-SDR improvement，在 DEMAND eval 上达到 +6.63 dB。
下一阶段重点不是盲目换模型，而是围绕低频风噪残留、真实双麦数据和端侧部署闭环继续收敛。
17